概述:

DTSD51/DSSD51 FXD型三相电子式多功能电能表主要应用于变电站及工业用户的三相有功、无功电能计量，并含有月最大需量计算，以及失压、失流等事件记录功能，可实时测量电压、电流、功率和功率因数等用电参数，电能量及最大需量具有复费率分时计算功能。表计性能指标符合以下标准的相关技术要求:

DL/T614—1997 《多功能电能表》；

DL/T645—1997 《多功能电能表通信规约》；

GB/T17882—1999《2级和3级静止式交流无功电度表》；

GB/T17883—1999《0.2S级和0.5S级静止式交流有功电度表》；

GB/T17215—2002《1级和2级静止式交流有功电度表》。

主要功能特点：

◆计量正、反向有功无功电能、需量及各费率的电能、需量；

◆可计量四象限的无功电能；

◆分时计量正向有功、无功最大需量和反向有功、无功最大需量；

◆可编程4种费率、10个日时段、5个日时段表、4个时区及12个公共假日；

◆通过LCD显示电表的运行状态、各种参数设置情况和各种计量数据；

◆可实现参数轮显，轮显的参数（不超过32项）和时间、顺序可任意设置；

◆可实时测量三相的电压、电流、功率、功率因数及当前频率等参数；

◆具有失压、失流、电压合格率、停电来电时间、编程、需量清零、广播校时等事件记录功能；

◆具有有功和无功脉冲测试口输出，并具有正、反有功和无功远动脉冲输出端口；

◆具有1Hz时钟输出功能；

◆具有编程禁止功能、需量复位功能；

◆具有停电后按键唤醒和红外唤醒功能，并可实现停电红外抄表；

◆电表具有独立的双RS485接口和一个红外通讯接口，真正实现三方通讯互不干扰；

◆具有故障报警功能；

◆具有三相无电压时电流检测记录功能；

◆具有电量冻结、整点负荷、负荷曲线等扩展功能；

◆电池更换方便快捷；

◆背光显示功能，方便在光线较暗处对电能表进行正常操作(此功能可选)。

外形尺寸图：

端子接线图：

电能表的结构特点:

1、 电能表外壳采用耐腐蚀、抗冲击、阻燃、绝缘性能良好的工程塑料制成。其中底壳及上盖采用阻燃ABS材料、透明视窗及侧翻盖采用聚碳酸酯，端钮盒采用H161胶木，整机具有良好的阻燃、绝缘性能。

2、 电能表的上盖和底壳之间用硅橡胶圈密封，电池盒、按键及接线端子均装有密封垫，整机密封性能良好。

3、 电能表上盖具有可铅封的侧翻盖，内有编程允许按键、电池盒及测试插座，用户只需打开侧翻盖铅封即可编程或更换电池，而不需开整表的上盖；测试误差可用我公司提供的测试线配件插入测试孔，方便操作。

4、 电能表端子具有可铅封的端盖，内有电源线端子和功能引线端子，功能引线端子位于上方，与电源线端子间有绝缘盖板防止触电。另外端盖内有上盖防伪铅封，可防止非授权人打开上盖。

5、 电能表的安装孔距离与常用的DT862型表兼容，方便换表。

6、 电气部分按信号强弱分为两部分，分别设计在电源板和主板上。其中电源板靠近底壳在下层，主要有电源变压器、互感器及电源电路。电路板通过螺钉固定在底壳上。

7、 主板上有电能计量、CPU控制、显示及通讯电路，各单元电路间布局合理，设计充分考虑了电磁兼容性及电路间相互干扰影响，输入输出采取光耦隔离，这些措施使电能表具备优异的电磁兼容性能。主板通过弹性卡件固定在底壳的支柱上，上盖安装后可将主板紧压住，防止运输震动使线路板脱落。

8、 上、下电路板间采用接插件进行连接，安装简单，维护方便。